## Slide 1: 计算机组成原理实验
2019.3.21 — 2019.5.31
Notes: 时间：第4~15周，周三或周四 18:30~21:30
地点：电三楼406、410

## Slide 2: 实验简介
实验目标：设计实现一个简单但完整的计算机
实验工具：Vivado 2016.2，Verilog HDL，Nexsy4-DDR实验板
时间地点：第4~14周, 周四或周五晚 6:30~9:30；电三楼406、410
课程资源
  FTP：202.38.xx.xx，用户名：，密码：
  QQ群：755964308
Notes: 建议使用专门的FTP工具下载，如FlashFXP

## Slide 3: 实验内容安排
运算器与寄存器 (1周)
数据通路与状态机 (1周)
寄存器堆 (1周)
存储器（1周）
单周期CPU设计（1周）
多周期CPU设计（2周）
综合设计（3周）

## Slide 4: 实验成绩评定
实验检查：80%
实验报告：20%
按时检查和提交报告：延迟≤1周，最多只能得分80%；延迟≤2周，最多只能得分50%；延迟超过2周不得分
奖励成绩：按时且超额完成实验内容，对超额部分的创意、检查和报告情况，奖励不超过满分的20%

## Slide 5: 实验一 运算器与寄存器
2019.3.21
Notes: 实验目的
熟练Vivado和N4的设计实现流程
模块化、层次化、参数化设计方法
组合逻辑电路和寄存器的描述方法

## Slide 6: 实验内容
算术逻辑单元（ALU）
  s：功能选择。加、减、与、或、非、异或等运算
  a, b：两操作数。对于减运算，a是被减数；对于非运算，操作数是a
  y：运算结果。和、差 ……
  f：标志。进位/借位、溢出、零标志
寄存器
  in, out：输入、输出数据
  en, rst, clk：使能、复位、时钟
k
n
n
a
b
f
s
m
y
n
ALU
n
in
n
out
en
>
clk
R
rst
Notes: 设计一ALU：根据功能选择s，对a和b进行算术（加、减）或者逻辑（与、或、非、异或）运算，产生运算结果y和相应标志f（进位/借位、溢出、零标志）。对于算术运算，影响进位/借位、溢出、零标志；对于逻辑运算，仅零标志有效。
f: 标志位，包括进位/借位(CF)，溢出位(V)，零标志(Z)
为了便于下载测试，可以选取n = 6，m = k = 3
2. ALU应用设计：利用上述ALU模块和适当逻辑电路，分别实现如下功能
（1）比较两无符号数或者有符号数的大小关系
（2）求多个数的累加和
（3）求补码代表的实际值
（4）求给定两个初始整数的配波拉契数列
（5）…… ……

## Slide 7: 实验内容 (续)
ALU和寄存器的简单应用（不含FSM）设计
  比较两个数的大小关系（考虑无符号数和有符号补码两种情况）
  求多个数的累加和（来自同一端口分时输入）
  求给定两个初始数的斐波拉契数列（结果从同一端口分时输出）
eq
x
y
ug, ul
sg, sl
CMP
x
s
rst
clk
ACM
f1
fn
rst
clk
f0
FIB
(a)
(b)
(c)
Notes: ALU和寄存器的应用设计（使用纯组合逻辑或不含FSM的时序逻辑）
求补码代表的实际值
比较两个数的大小关系（考虑无符号数和有符号补码两种情况）
求多个数的累加和（来自同一端口分时输入）
如何实现多精度整数运算？
如何判断溢出？（考虑无符号数和有符号补码两种情况）

## Slide 8: 示例：标志含义
ZF 零标志
  结果为零时置1，否则清零
SF 符号标志
  结果最高位为1时置1，否则清零
CF 进位/借位标志
  加法或减法时，如果最高位产生进位或借位时置1，否则清零
OF 溢出标志
  有符号数运算结果溢出时置1，否则清零
Notes: CF Carry Flag: Set on high-order bit carry or borrow; cleared otherwise. This flag is used by instructions that add or subtract multi-byte numbers. Rotate instructions can also isolate a bit in memory or a register by placing it in the Carry Flag.
PF Parity Flag: Set if low-order 8 bits of result contain an even number of 1 bits; cleared otherwise. This flag can be used to check for data transmission errors.
AF Auxiliary Flag: Set on carry from or borrow to the low order four bits of AL; cleared otherwise. This flag is used by decimal arithmetic instructions.
ZF Zero Flag: Set if result is zero; cleared otherwise.
SF Sign Flag: Set equal to high-order bit of result (0 if positive, 1 if negative).
OF Overflow Flag: Set if the signed result cannot be expressed within the number of bits in the destination operand; cleared otherwise. A significant digit has been lost because the size of the result exceeded the capacity of its destination location.

## Slide 9: 示例：状态设置
已知：[X] = 1000 0111B，[Y] = 0111 1001B
求[X±Y]后的状态标志？
10
1000 0111
+ 1000 0111
0000 1110
SF=0
ZF=0
CF=0
OF=1
11
1000 0111
+ 0111 1001
0000 0000
ZF=1
OF=0
SF=0
CF=1
[X-Y]：
[X+Y]：

## Slide 10: 示例：标志应用
无符号数运算
  利用CF实现多精度计算
  利用CF和ZF判断两数大小
有符号数运算
  利用CF实现多精度计算
  利用OF判断溢出
  利用OF、SF和ZF判断两数大小
X与Y 关系 | X-Y后标志 CF ZF
X=Y | 0 1
X>Y | 0 0
X<Y | 1 0
X与Y 关系 | X-Y后标志 OF SF ZF
X=Y | 0 0 1
X>Y | 0 0 0 1 1 0
X<Y | 0 1 0 1 0 0
无符号数比较
有符号数比较

## Slide 11: 示例：标志应用
前例中， [X]=10000111B，[Y]=01111001B
  [X + Y]: CF=1, OF=0, ZF=1, SF=0
  [X – Y]: CF=0, OF=1, ZF=0, SF=0
无符号数: X = 135, Y = 121, CF, ZF
  X + Y = 0  有进位，结果为零
  X – Y =14  无借位，X > Y
有符号数(补码): X = -121, Y = 121, OF, SF, ZF
  X + Y = 0  正确
  X – Y =14  溢出，X < Y

## Slide 12: 示例：累加器电路下载测试
en有效时长有要求
en经时钟同步，且维持1个时钟周期
en=1，clk手动产生
去抖动处理
n
in
n
out
en
>
clk
R
rst
k
n
n
a
f
“+”
m
y
n
ALU
0
1
2
1
3
5
clk
a
out
en
rst

## Slide 13: 实验要求和检查
完成1和3.c的逻辑设计、仿真和下载测试
  逻辑设计采用模块化设计
  下载测试时，输入(包含时钟)由拨动开关和按钮开关设置，结果输出至LED指示灯
查看1和3.c的电路性能和资源使用情况
检查仿真结果是否正确
检查下载测试是否正确
检查代码设计，代码是否独立完成

## Slide 14: 实验报告
内容包括但不限于：逻辑设计、核心代码、仿真/下载结果、结果分析、实验总结、意见/建议等，附设计和测试代码
一周内提交实验报告
  ftp://202.38.xx.xx/
  文件名格式：Lab1_学号_姓名.pdf （不满足该格式的视为未提交实验报告）
严禁抄袭，否则作零分处理

## Slide 15: The End